## Slide 1: 绿色通信中家用无线基站 资源分配的优化研究
项目申报单位：香港城市大学深圳研究院
报 告 人：陈志为

## Slide 2
1
3G网络和4G网络都面临着室内信号覆盖不良的严重问题。
2
家用无线基站网络能够提供绿色健康（低功耗、低辐射）通信，并具有提供高质量通信保障的能力。
3
家用无线基站不同用户间的信道干扰以及有限的无线资源竞争会严重影响系统整体性能。
4
家用无线基站网络的功率控制仍处于起步阶段，尚未形成成熟的标准和产业。
以提升用户服务体验(QoE)为目标的
绿色通信家用无线基站资源分配的优化研究

## Slide 3: 拟解决的关键科学问题
网络稳健性和能量消耗之间的权衡
如何设计出能够精确掌握网络稳健性与能量消耗权衡关系的功率控制算法并应用到家用无线基站网络？
无线网络资源分配与优化
采用何种功率控制策略使得多个终端设备同时通信时能够最大化网络的香农吞吐量并且保证各个用户的资源分配公平性？
家用无线基站网络与光纤或DSL接入网
家用基站不同形式的功率控制算法如何影响宽带网络中其他宽带用户的性能，从而满足全体用户的QoE需求？

## Slide 4: 主要研究内容
融合资源管理进一步提高用户QoE保障
以最大化融合后网络的吞吐量、最小化网络丢包率为目的，研究在使用统计复用准则设计总带宽的分配算法来满足网络融合后用户QoE保障问题；
搭建能够模拟室内微弱SINR环境下的无线基站网络与光纤或DSL接入网融合的实验平台，并在该平台下对提出的算法进行验证，从而不断地改进算法，实现性能优异的资源分配机制并提升算法的实用性。
吞吐量和用户公平性等参数的非凸非线性优化问题
基于非线性优化和非负矩阵等理论来研究非凸非线性的香农吞吐量最大化问题；
基于非线性优化中的对偶原理来研究用户资源公平分配最大化问题的求解和系数估计；
研究能够拟合香农吞吐量和资源公平分配等具有低复杂度的接收端准最优解算法， 跨越家用无线基站的理论和实际应用的障碍。
分布式的稳健性功率控制方法
以几何规划理论为基础建立系统稳健性与能量消耗间数学关系；
对该数学关系进行分析，建立功率控制算法并估计能量消耗幅度；
大规模用户移动下使用最小信令开销来满足用户QoE需求的功率控制算法；
搭建能够模拟室内微弱SINR环境的实验平台，并在该平台下对功率控制算法进行验证，从而不断地改进算法，提升其实用性。

## Slide 5: 总体研究方案
香农吞吐量最大化
资源分配公平性最佳化
系统稳健性与能量消耗的权衡优化
家用无线基站网络与光纤或DSL接入网融合
提供QoE保障的功率控制

## Slide 6: 总体研究方案
网络融合及QoE
保障机制
  应用DSL网络中动态频谱管理的自适应频谱迁移决策来提供带宽保障，并以统计复用论来表示家用无线基站网络与光纤或DSL接入网融合的QoE保障；
  开发出能够与家用无线基站网络吞吐量数据仿真兼容的光纤通信仿真系统，以验证家用无线基站网络与接入网络融合的实际效率，从而达到改善QoE保障的目标。
家用无线基站网络
资源分配与优化
  建立以网络吞吐量最大化以及保障用户资源分配公平性为目标的优化模型，并拟通过非负矩阵理论以及极大-极小SINR功率控制的代数结构的联系来给出优化问题最优解的表达式；
  以上述分析为基础，通过迭代算法动态的获取最优解，也可用控制理论来验证算法稳健性。
网络稳健性和
能量耗之间的权衡
  针对家用无线基站网络的稳健性与能量消耗权衡问题提出基于几何规划理论与算法的最优化解决方案，从而实现最小化能量消耗和最小化信道中断概率的目标；
  该算法的创新点在于它是一种充分考虑了室内微弱信道特征的功率控制算法，并且它是以现有的CDMA网络中基本功率控制算法为模型，因此该算法便于实现和部署。

## Slide 7: 创新性
高动态性的分布式稳健功率控制算法
基于非凸非线性优化理论设计解决方案
实现家用无线基站网络和光纤或 DSL 接入网的融合
本课题将解决学术界中有关家用无线基站网络尚待研究的问题，
研究成果在理论研究方面将具有很高的学术价值。

## Slide 8: 预期目标
提出家用无线基站网络中稳健性和能量消耗的权衡理论，从而设计出分布式的稳健功率控制算法；
1
发表高水平学术论文 (SCI源刊) 5篇以上；
5
申请国内国际专利 2～3项；
4
提出有效结合家用无线基站网络和宽带接入网络空时资源分配的策略并开发相关的仿真系统；
3
提出能够解决家用无线基站网络中香农吞吐量最大化问题和用户资源分配公平性问题的功率控制算法；
2
培养相关领域的研究生 3～4人。
6

## Slide 9
课题组主要成员长期从事无线网络、无线通信、网络跨层优化设计等相关领域的研究，并参与了多个无线网络方面的国内外研究项目，具有较强的相关研究经验。核心研究人员具有很强的海外研究和工作背景。
研究团队
课题参与人娄欣、郑靓已与项目负责人陈志为博士合作参与其他多个项目，并有多篇稿件发表或正审稿中；
课题参与人翟象平和苏晓君为香港城市大学在读博士生，有丰富的科研经验和知识背景。

## Slide 10
谢谢各位专家！